## Slide 1
Ελπίδα Κυριάκου
Λάουρα Τζιούρρου
Δήμητρα Κύπρου
Τεχνική Σχολή Άγιου Λαζάρου 2009-2010
Καθηγήτρια: Έφη Λοϊζίδου

## Slide 2
Ήχος είναι μηχανικά κύματα(διαταραχές στην πυκνότητα του αέρα)που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί, και βασικά χαρακτηριστικά του είναι το ύψος του κύματος και η συχνότητα.

## Slide 3
Η ηχομόνωση είναι μία σταθερή και επαληθεύσιμη ιδιότητα των δομικών στοιχείων (τοίχοι, δάπεδα, κουφώματα) που προσδιορίζεται με πρότυπη δοκιμή στο εργαστήριο. Η ηχομόνωση χωρίζεται σε δυο μέρη την ανάκλαση και την απορρόφηση

## Slide 4
Απορρόφηση χαρακτηρίζεται η διαδικασία με την οποία ενέργεια ή ύλη εισέρχεται σ΄ ένα σύστημα. Καλύτερη απορρόφηση γίνεται με την χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών. Οι ιδιότητες αυτών των υλικών είναι μικρή δυσκαμψία, μεγάλη πορώδες αφή και μικρή πυκνότητα.

## Slide 5
Ανάκλαση ονομάζεται το φαινόμενο της αλλαγής διεύθυνσης διάδοσης ενός μετώπου κύματος, μέσα στο ίδιο μέσο, από μια διαχωριστική επιφάνεια. Μεγαλύτερη ανάκλαση γίνεται με την χρήση ηχοανακλαστικών υλικών. Τα ηχοανακλαστικά υλικά έχουν μεγάλη πυκνότητα, μεγάλη δυσκαμψία και μικρή πορώδης αφή.

## Slide 6
Για να ηχομονωθεί σωστά η δισκοθήκη πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά ηχητικά χαρακτηριστικά των πιο κάτω χώρων:
Σκαλες και βεστιάριο
Πίστα
Ζώνη επισήμων

## Slide 7
Τα ακουστικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτός ο χώρος είναι ότι ο ήχος από την πίστα δεν θα πρέπει να ακούγεται πολύ δυνατά έξω (δηλαδή έξω από την δισκοθήκη). Επίσης και ο ήχος στις σκάλες θα πρέπει να είναι μειωμένος διότι έτσι θα μειώνεται περισσότερο ο ήχος που θα βγαίνει προς τα έξω.

## Slide 8
Oι σκάλες θα πρέπει να είναι επενδυμένες με χαλί έτσι ώστε να απορροφούν τον ήχο και θα είναι και πιο εντυπωσιακές και οι τοίχοι στις σκάλες θα πρέπει να είναι επενδυμένοι με τσόχα. Στην είσοδο /βεστιάριο θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που όλοι οι τοίχοι θα είναι επενδυμένοι με πετροβάμβακα έτσι ώστε να απορροφάτε ο ήχος από τη δισκοθήκη και να μην ακούγεται δυνατά. Επίσης οι δύο πόρτες θα είναι και αυτές επενδυμένες με τσόχα για να μειώνεται ακόμη περισσότερο ο ήχος.

## Slide 9
Στο βεστιάριο οι τοίχοι θα είναι επενδυμένοι με τσόχα όπως και η πόρτα για να απορροφούν καλά τον ήχο από τη δισκοθήκη. Επίσης το ερμάρι που θα μπαίνουν μέσα τα ρούχα θα είναι επενδυμένο με μοριοσανίδα με μελαμίνη, όπως και ο καθρέφτης που θα υπάρχει. Οι σκάλες θα είναι επενδυμένες με χαλί το οποίο απορροφά τον ήχο και οι τοίχοι στις σκάλες θα είναι επενδυμένοι με τσόχα η οποία επίσης απορροφά τον ήχο.

## Slide 10
Τα υπέρ της πρότασης μας είναι τα εξής : ο ήχος θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και θα μειωθεί εξίσου και ο ήχος που θα βγαίνει έξω.

## Slide 11
Στον χώρο της πίστας η μουσική πρέπει να ακούγεται δυνατά χωρίς να μας ενοχλεί αν ο ήχος ακούγεται συνεχόμενα γιατί σε αυτό το χώρο θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα έντονο και διασκεδαστικό

## Slide 12: Διαρυθμιση του χωρου
Η πίστα η οποία είναι η πιο μεγάλη αίθουσα από τα υπόλοιπα δωμάτια που υπάρχουν σε μια δισκοθήκη γιατί εκεί βρίσκεται ο περισσότερος κόσμος και είναι ο κύριος χώρος διασκέδασης. Το μόνο που χρειάζεται είναι δυνατή μουσική και ωραίος φωτισμός για να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερη ατμόσφαιρα

## Slide 13
Λόγω του ότι θέλουμε ο ήχος να ακούγεται πολύ δυνατά και να ακούγεται σε όλη την αίθουσα θα επενδύσουμε το χώρο με ηχοανακλαστικά υλικά π.χ θα επενδύσουμε το μπαρ με καθρέφτες. Επίσης ο πάγκος του μπαρ θα είναι φτιαγμένος από μελαμίνη και στο πάνω μέρος θα υπάρχει γρανίτης. Τέλος το πάτωμα θα είναι επενδυμένο με ειδικό γυαλί.

## Slide 14
Πιστεύουμε πως με αυτή την άποψη μας η μουσική θα ακούγεται δυνατά δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην πιστά

## Slide 15
Στη ζώνη επισήμων θα πρέπει ο ήχος από την πίστα να είναι μειωμένος έτσι ώστε αυτοί που θα κάθονται εκεί να συζητούν ακούγοντας ο ένας τον άλλο χωρίς δυσκολία

## Slide 16: Διαρυθμιση του χωρου
Ο τοίχος στο καθιστικό θα επενδυθεί με τσόχα έτσι ώστε να απορροφά τον ήχο. Επίσης το πάτωμα θα επενδυθεί με χαλί και τα έπιπλα με τσόχα. Ακόμα η οροφή θα επενδυθεί με φελλό έτσι ο ήχος να απορροφάτε σε μεγάλο βαθμό

## Slide 17
Λόγω του ότι θέλουμε ο ήχος να ακούγεται αρκετά μειωμένος και να μην ακούγεται στο καθιστικό θα επενδύσουμε το χώρο με ηχοαπορροφητικά υλικά π.χ θα επενδύσουμε τον τοίχο με τσόχα, το πάτωμα με χαλί και τα έπιπλα επίσης με τσόχα. Ακόμη την οροφή θα την επενδύσουμε με φελλό.

## Slide 18
Τα υπέρ της πρότασης μας είναι ότι ο ήχος θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και έτσι αυτοί που θα θέλουν να συζητήσουν θα μπορούν να επικοινωνούν χωρίς δυσκολία.

## Slide 19
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας