## Slide 1: Μετρήσεις - Αβεβαιότητα
Διδακτική Πρακτική – Σεμινάριο Διδακτικής Φυσικής
11/10/2018

## Slide 2: Περιεχόμενα
Σκοπός και επιμέρους στόχοι κεφαλαίου
Πειραματικές δραστηριότητες
Αξιολόγηση
Οργάνωση μαθημάτων κεφαλαίου

## Slide 3: Δείκτες επιτυχίας – επάρκειας

## Slide 4: Δείκτες επιτυχίας – επάρκειας

## Slide 5: Φυσικά Μεγέθη – Μετρήσεις
Οργάνωση μαθημάτων κεφαλαίου
Θεμελιώδη
Παράγωγα
Φυσικά Μεγέθη
Φυσικά Φαινόμενα
Μέτρηση
Μονάδες Μέτρησης
Μονόμετρα
Διανυσματικά

## Slide 6: Φυσικά Μεγέθη – Μετρήσεις
Μεθοδολογία - Σφάλματα
Φυσικό Μέγεθος
Μονάδα Μέτρησης
Αβεβαιότητα Μέτρησης
Μέτρηση
Οι μαθητές να εξασκηθούν στη διαδικασία της μέτρησης

## Slide 7: Mονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη (ΔΕΕ 1.5)
Σκοπός: Κάποια μεγέθη χρειάζονται μόνο μία πληροφορία για να προσδιοριστούν και κάποια περισσότερες.
Ερώτηση: Η μπάλα του σχήματος κινείται σε ευθύ δρόμο με σταθερή ταχύτητα 5 m/s. Που θα βρίσκεται η μπάλα μετά από λίγο;
Προτεινόμενη Δραστηριότητα 1
Θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη (ΔΕΕ 1.1)
Σκοπός: Τα παράγωγα μεγέθη προκύπτουν από τα θεμελιώδη.
Ζητούμε από τους μαθητές να αναφέρουν διάφορα φυσικά μεγέθη τα οποία καταγράφουμε (ο διδάσκων) στον πίνακα σε δύο στήλες. Χρησιμοποιούμε κάποια παράγωγα μεγέθη για να δείξουμε πως προκύπτουν από τα θεμελιώδη.

## Slide 8: Η φυσική σημασία της μέτρησης και των μονάδων μέτρησης (ΔΕΕ 1.2 και 1.3)
Σκοπός: Μέτρηση  Σύγκριση με κάποιο γνωστό μέγεθος (πρότυπο)
Παράδειγμα: Να μετρήσετε το μήκος του εργαστηριακού πάγκου χρησιμοποιώντας μόνο το βιβλίο δραστηριοτήτων φυσικής.
Το μήκος της μεγάλης πλευράς του εργαστηριακού πάγκου είναι 3,2 φορές μεγαλύτερο από το μήκος του βιβλίου φυσικής.

## Slide 9: Μετατροπές μονάδων μέτρησης (ΔΕΕ 1.4)
Σκοπός: Να εκτελούν μετατροπές μεταξύ μονάδων μέτρησης.
Ερώτηση: Ποιες μονάδες μέτρησης του χρόνου χρησιμοποιούμε καθημερινά;
Απάντηση: λεπτά, ώρες, μέρες, χρόνια.
Άσκηση: Να μετατρέψετε σε δευτερόλεπτα τη χρονική διάρκεια ενός χρόνου;
  (Δυσπιστία για την αναγκαιότητα της μεθόδου)
Προτεινόμενη Δραστηριότητα 2
  (2,3 στην τάξη και η 4 για το σπίτι)

## Slide 10: Επιλέγουν και χρησιμοποιούν σωστά τα όργανα μέτρησης (ΔΕΕ 1.6)
Διδακτική πρακτική: Προτεινόμενη Δραστηριότητα 3
Αφόρμηση: Ζητούμε από τους μαθητές να επιλέξουν την κατάλληλη ζυγαριά, μεταξύ μιας μηχανική ζυγαριάς (μπάνιου) και μιας ηλεκτρονικής ζυγαριάς, για μετρήσουν τη μάζα ενός μολυβιού.
Συζητούμε την ακρίβεια των δύο ζυγαριών (μονάδα μέτρησης 1 kg, 1 g).
Εκτελούμε την ΠΔ 3 – Πίνακας 1. Δεν είναι απλή αντιστοίχηση. Πρέπει να ακολουθήσω τα βήματα της μέτρησης: (α) Καθορίζω το μέγεθος που θέλω να μετρήσω (στήλη δεξιά) – εκτιμώ την τάξη μεγέθους και σύμφωνα με αυτή (β) Επιλέγω την κατάλληλη μονάδα μέτρησης.
Αναθέτουμε τους πίνακες 2,3 για το σπίτι.

## Slide 11: Μετρήσεις και αβεβαιότητα (ΔΕΕ 1.7, 1.8, 1.9)
Αβεβαιότητα μέτρησης
Ορθή ανάγνωση και καταγραφή μετρήσεων (σημαντικά ψηφία)
Σφάλματα:
  σφάλμα παράλλαξης,
  συστηματικό σφάλμα,
  σφάλμα χρόνου αντίδρασης
Πράξεις (πρόσθεση, πολλαπλασιασμός) με τιμές μετρήσεων

## Slide 12: ΠΔ 4.1: Σφάλμα Παράλλαξης, Συστηματικό σφάλμα
Διαβάζω ορθά το χάρακα 67 mm < L < 68 mm άρα L = 67,5 mm
68 mm
67 mm
Ομάδες (2)

## Slide 14: ΠΔ 4.2: Σύνδεση κλίμακας οργάνου μέτρησης με την ακρίβεια της μετρούμενης τιμής
Ομάδες (4)
|LA – LB|
0,1 m
0,2 dm
0,2 cm
0,3 mm
0,2
0,3
2,3
2,5
23,6
23,4
234,2
234,5
«Κακή» ερώτηση: Πόσα σημαντικά ψηφία έχει η κάθε μέτρηση;

## Slide 15: Ποια ψηφία είναι σημαντικά στη μέτρηση;
234,5 mm
βέβαια
αβέβαιο
Εάν χρησιμοποιούσα όργανο με ακρίβεια 1 μm,
η μέτρηση δεν θα είχε αβεβαιότητα;
10-1 mm = 0,1 mm
Ποια είναι η ακρίβεια της μετρούμενης τιμής;
Η τάξη μεγέθους του
αβέβαιου ψηφίου
100 mm = 1 mm
Ποια είναι η ακρίβεια του οργάνου;
Η τάξη μεγέθους του
τελευταίου βέβαιου ψηφίου

## Slide 16: ΠΔ 4.3: Πράξεις με τιμές από μετρήσεις
Συζήτηση στην
Ολομέλεια
4364,35 mm2
4,50x103 mm2
70,0 mm
4498 mm2
130,2 mm
73,5 mm
4476,5 mm2
69,2 mm
124,2 mm
127,9 mm
4560 mm2
4480 mm2
3 σ. ψ.
4500 mm2

## Slide 17: ΠΔ 4.3: Πράξεις με τιμές από μετρήσεις
Ε = (124,2 mm x 73,5 mm)/2
x 735? mm
1242 mm
????
6210
3726
+ 8694
912????
4560 mm2
(3 σ. ψ.)
2
(3 σ. ψ.)
Ποια τιμή έχει τον μικρότερο αριθμό σημαντικών ψηφίων;

## Slide 18: ΠΔ 4.3: Καλύτερη εκτίμηση  Μέση τιμή
Συζήτηση στην
Ολομέλεια
Ποια από τις τρεις είναι η καλύτερη εκτίμηση για το εμβαδόν;
4480 mm2, 4560 mm2 , 4500 mm2
(4560 mm2 + 4480 mm2 + 4500 mm2)/3
=(13540 mm2)/3 = 4513,3 mm2 = 4510 mm2
ο μέσος

## Slide 19: ΠΔ 5.1: Σφάλμα χρόνου αντίδρασης
Ομάδες (6)
Αφόρμηση:
Εξηγώ τι είναι ο χρόνος αντίδρασης μέσω ενός χαρακτηριστικού παραδείγματος.
Μηχανικό χρονόμετρο ακρίβειας δευτερολέπτου
https://www.online-stopwatch.com/analog-stopwatch
Χρόνος αντίδρασης ≈ 1 δευτερόλεπτο

## Slide 20: ΠΔ 5.2: Σφάλμα χρόνου αντίδρασης
Ομάδες (3)
Ποια είναι η ακρίβεια του χρονομέτρου;
Ηλεκτρονικό χρονόμετρο ακρίβειας δευτερολέπτου
1,32 s
1,29 s
1,35 s
1,30 s
1,40 s
1,41 s
1,44 s
1,48 s
1,50 s
1,46 s
Μπορείτε να εκτιμήσετε το επόμενο ψηφίο;

## Slide 21: ΠΔ 6.1: Πράξεις με τιμές από μετρήσεις
Ομάδες (4)
Ποια μεγέθη καθορίζουν τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων του συνολικού μήκους;
Ποιος είναι ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων των X, L και του συνολικού μήκους.

## Slide 22: ΠΔ 6.1: Πράξεις με τιμές από μετρήσεις
Πάχος σελίδας = Πάχος βιβλίου / αριθμός φύλλων
Ποια μέτρηση καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων του πάχους της σελίδας;
Πάχος βιβλίου = 1,23 cm
Πάχος σελίδας = 1,23 cm / 108 = 0,0113888 cm = 0,0114 cm = 1,14 x 10-3 cm

## Slide 23: ΠΔ 6.2: Πράξεις με τιμές από μετρήσεις
Πόσα σημαντικά ψηφία έχει η τιμή που μετρήσατε;
Ομάδες (2)
Μαθητής
74,5 kg
3 g
1 kg, 1 g
3 g = 0,003 kg
Είναι σημαντικά τα μηδενικά που εμφανίζονται στη μετατροπή;

## Slide 24: ΠΔ 6.2: Πράξεις με τιμές από μετρήσεις
Ομάδες (2)
74,5 kg
+ 0,003 kg
74,5 kg
??

## Slide 25: Αξιολόγηση

## Slide 26: Δυσκολίες
Χρειάζονται καθοδήγηση (σαφείς οδηγίες) για να εκτελέσουν τις πειραματικές δραστηριότητες.
Δεν είναι εξοικειωμένοι στη ομαδική εργασία.
Η συζήτηση στην ομάδα πρέπει να γίνεται με κάποιο αυστηρό χρονικό κριτήριο.
Δεν μπορούν να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους μετά από τη συζήτηση.